## Slide 1
OSEK

## Slide 2
OSEK
OSEK bedeutet ausgeschrieben:
„Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug“
1993 aus Gremium von verschiedenen Firmen gegründet.
Warenzeichen der Firma Siemens AG bis 2007, dann Continental AG

## Slide 3
OSEK-OS
Ist eine Spezifikation von Echtzeitbetriebssystemen für eingebettete Systeme, hauptsächlich in der Automobilelektronik
Seit 1997 in der Serienfertigung verwendet
Ist für Mikrocontroller die über keine Memory Protection verfügen entworfen
Wird in üblich 16- 32 Bit Mikrocontrollern verwendet kann auch auf 8 Bit Mikrocontroller runter skaliert werden.

## Slide 4
OSEK-OS
Alle Betriebsmittel und Tasks müssen vor dem Compilieren definiert und konfiguriert werden
Es ist nicht möglich während der Laufzeit neue Tasks zu definieren
Es gibt zwei Klassen von Tasks:
  Einfache Tasks
  Komplexe Tasks

## Slide 5
Tasks
Einfache Tasks
Können nur durch einfache Tasks höherer Priorität unterbrochen werden
Laufen bis sie vollständig abgearbeitet sind
Komplexe Tasks
Warten auf die Freigabe von Ressourcen
Können so unterbrochen werden